СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

Общие сведения о Мирском сельском поселении Максатихинского района	9

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11

2.1.	ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения Мирского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	11

2.1.2.	Описание территорий Мирского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	12

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	12

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	14

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	14

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	17

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	18

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	20

2.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Мирского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	22

2.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	22

2.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	23

2.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения	23

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	23

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	23

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Мирского сельского поселения	25

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	26

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	26

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	26

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	27

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	28

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	29

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	29

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Мирского сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	31

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	32

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	32

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	33

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	33

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	33

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	34

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	34

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	35

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	35

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	36

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	36

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	38

2.1.1.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	38

2.1.2.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	38

2.1.3.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Мирского сельского поселения	39

2.1.4.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	39

2.1.5.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	39

2.1.6.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	39

2.2.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	40

2.2.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	40

2.2.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	41

2.3.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	41

2.4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	42

2.5.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	43

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	44

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	44

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Мирского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	44

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	44

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	44

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	44

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	45

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	45

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	45

3.1.8.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	45

3.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Мирского сельского поселения	45

3.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	45

3.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	45

3.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	46

3.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	46

3.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	46

3.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	46

3.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	46

3.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	46

3.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	47

3.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	47

3.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	47

3.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	48

3.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	48

3.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	48

3.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	50

3.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	50

3.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	51

3.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	52

3.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Мирского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	52

3.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	52

3.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	53

3.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	54

3.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	54

3.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	54

3.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	54

3.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	55

3.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	56

## ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схем водоснабжения и водоотведения Мирского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на 2015-2018 годы и на период до 2024 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем централизованного водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о Мирском сельском поселении

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Кавказский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 07 июня 2004 года, установлены границы муниципального образования Кавказский район. В составе муниципального образования были образованы муниципальные образования – сельские поселения и установлены их границы. Муниципальное образование Кавказский район было наделено статусом муниципального района с административным центром в городе Кропоткине.

В состав муниципального образования Кавказский район входит 8 муниципальных образований – сельских поселений.

Мирское сельское поселение расположено на западе Кавказского района находится на водоразделе рек Бейсуг и Челбас,  занимает площадь – 16175,8 га. С юго-востока на северо-запад растянулся на 35 км, а с юга на север от 6 до 10 км.

Границы: юг и юго-запад  Мирское сельское поселение граничит с землями Казанского, Ловлинского  и Бекешевского поселений Тбилисского района. На севере – с землями Архангельского поселения Тихорецкого района. На юго-востоке  с землями  города Кропоткина.

Площадь Мирского сельского поселения составляет 16175,8 га, в том числе земли сельхозназначения – 15002 га, земли промышленности и специального назначения – 454,7га, земли водного фонда – 101,6 га, земли населенных пунктов- 617 га.

В состав Мирского сельского поселения входят: п. Мирской, п. Возрождение, п. Комсомольский, п. Красноармейский, п. Октябрьский, п. Расцвет, х. Розы Люксембург, п. Садовый.

Административный центр – п. Мирской.

Рис. 1. Расположение Мирского сельского поселения в Кавказском районе Краснодарского края

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения Мирского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время в качестве источников водоснабжения на территории Мирского сельского поселения используются подземные воды.

В Мирском сельском поселении централизованное водоснабжение имеется в следующих населенных пунктах: п. Мирской, п. Возрождение, п. Комсомольский, п. Красноармейский, п. Октябрьский, п. Расцвет, х. Розы Люксембург.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на территории частных домовладений.

Система водоснабжения Мирского сельского поселения имеет одну эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет одна организация, определенная по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

В таблице 2.1 представлены эксплуатационные зоны Мирского сельского поселения.

Таблица 2.1

| Эксплуатирующая организация | Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты) | Количество потребителей, чел |
| --- | --- | --- |
| МУП «Мирское» | п. Мирской | 3064 |
|  | п. Возрождение | 290 |
|  | п. Комсомольский | 143 |
|  | п. Красноармейский | 134 |
|  | п. Октябрьский | 134 |
|  | п. Расцвет | 496 |
|  | х. Розы Люксембург | 184 |

## Описание территорий Мирского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в границах сельского поселения имеется ряд населенных пунктов, в которых не осуществляется централизованное водоснабжение: п. Садовый.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на территории частных домовладений.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В Мирском сельском поселении организовано 8 технологических зон водоснабжения, по территориальному положению водопроводных сетей и сооружений.

Источниками хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения являются подземные воды.

Система холодного водоснабжения в п. Мирской включает в себя:

- водозабор, расположенный по пер. Центральный, 20, состоит из одной артезианской скважины и одной водонапорной башни;

- водозабор, расположенный по ул. Советская, 10, состоит из одной артезианской скважины и одной водонапорной башни;

- водозабор, расположенный по ул. Садовая, 71в, состоит из одной артезианской скважины и одной водонапорной башни;

- водозабор, расположенный по ул. Комсомольская, 1а, состоит из одной артезианской скважины и одной водонапорной башни;

- водозабор, расположенный по ул. Комсомольская, 29а, состоит из одной артезианской скважины и одной водонапорной башни;

- хозяйственно-питьевой водопровод от ул.Ленина до пер.Школьного, состоит из стальных, полиэтиленовых, асбестоцементных и чугунных труб Ø32-150 мм, общей протяженностью – 15,838 км;

- хозяйственно-питьевой водопровод от ул. Комсомольская до ул. Дугинец, состоит из стальных, полиэтиленовых, асбестоцементных и чугунных труб Ø50-219 мм, общей протяженностью – 8,384 км.

Система холодного водоснабжения в п. Комсомольский включает в себя:

- водозабор, расположенный по ул. Ростовская, 1а, состоит из одной артезианской скважины и одной водонапорной башни;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из стальных, полиэтиленовых, асбестоцементных и чугунных труб Ø50-150 мм, общей протяженностью – 1,22 км.

Система холодного водоснабжения в п. Возрождение включает в себя:

- водозабор, расположенный по ул. Восточная, 2б, состоит из одной артезианской скважины и одной водонапорной башни;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из стальных, асбестоцементных и чугунных труб Ø32-100 мм, общей протяженностью – 2,91 км.

Система холодного водоснабжения в п. Р. Люксембург включает в себя:

- водозабор, расположенный по ул. Центральная, 46а, состоит из одной артезианской скважины и одной водонапорной башни;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из стальных, асбестоцементных и чугунных труб Ø100-150 мм, общей протяженностью – 1,48 км.

Система холодного водоснабжения в п. Октябрьский включает в себя:

- водозабор, расположенный по ул. Юбилейная, состоит из одной артезианской скважины;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит стальных, асбестоцементных и чугунных труб, общей протяженностью – 1,1 км.

Система холодного водоснабжения в п. Расцвет включает в себя:

- водозабор, расположенный по ул. Школьная, 1б, состоит из одной артезианской скважины и одной водонапорной башни;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из стальных, полиэтиленовых, асбестоцементных и чугунных труб Ø50-150 мм, общей протяженностью – 4,4 км.

Система холодного водоснабжения в п. Красноармейский включает в себя:

- водозабор, расположенный в п. Красноармейский состоит из одной артезианской скважины и одной водонапорной башни;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из стальных, асбестоцементных и чугунных труб Ø100-219 мм, общей протяженностью – 1,7 км.

На территории Мирского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на территории частных домовладений.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристики водозаборных устройств, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения на территории Мирского сельского поселения, представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания, м | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор, п. Мирской, пер. Центральный, 20, арт. скв. № 4415 | 1970 | 360 | 384 | 1 водонапорная башня, емкостью 50 куб. м | нет | 24 |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Советская, 10, арт. скв. № 1235 | 1970 | 360 | 384 | 1 водонапорная башня, емкостью 50 куб. м | нет | 24 |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Садовая, 71в, арт. скв. № 4447 | 1970 | 360 | 384 | 1 водонапорная башня, емкостью 50 куб. м | нет | 24 |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Комсомольская, 1а, арт. скв. № 960322 | 1996 | 440 | 300 | 1 водонапорная башня, емкостью 50 куб. м | СГВ20 | 24 |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Комсомольская, 29а, арт. скв. № 958932 | 1995 | 440 | 475 | 1 водонапорная башня, емкостью 50 куб. м | СГВ20 | 24 |
| Водозабор, п. Комсомольский, ул. Ростовская, 1а, арт. скв. № 3855 | 1970 | 360 | 384 | 1 водонапорная башня, емкостью 50 куб. м | нет | 24 |
| Водозабор, п. Возрождение, ул. Восточная, 2б, арт. скв. № 958932 | 1970 | 360 | 384 | 1 водонапорная башня, емкостью 50 куб. м | нет | 24 |
| Водозабор, п. Р. Люксембург, ул. Центральная, 46а, арт. скв. б/н | 1970 | 360 | 384 | 1 водонапорная башня, емкостью 50 куб. м | нет | 24 |
| Водозабор, п. Октябрьский, ул. Юбилейная, арт. скв. № 63852 | 1982 | 280 | 300 | башни нет | нет | 24 |
| Водозабор, п. Расцвет, ул. Школьная, 1б, арт. скв. б/н | 1970 | 360 | 384 | 1 водонапорная башня, емкостью 50 куб. м | нет | 24 |
| Водозабор, п. Красноармейский, арт. скв. б/н | н/св. | 280 | 240 | 1 водонапорная башня, емкостью 50 куб. м | нет | 80 |
| н/св. – нет сведений |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

Данные лабораторных анализов воды представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод (соответствует ли СанПиН 2.1.4.1074-01, в случае несоответствия – указать показатели, по которым обнаружено превышение) |
| --- | --- | --- |
| Водозабор, п. Мирской, пер. Центральный, 20, арт. скв. № 4415 | нет | соответствует |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Советская, 10, арт. скв. № 1235 | нет | соответствует |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Садовая, 71в, арт. скв. № 4447 | нет | соответствует |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Комсомольская, 1а, арт. скв. № 960322 | нет | соответствует |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Комсомольская, 29а, арт. скв. № 958932 | нет | соответствует |
| Водозабор, п. Комсомольский, ул. Ростовская, 1а, арт. скв. № 3855 | нет | соответствует |
| Водозабор, п. Возрождение, ул. Восточная, 2б, арт. скв. № 958932 | нет | соответствует |
| Водозабор, п. Р. Люксембург, ул. Центральная, 46а, арт. скв. б/н | нет | соответствует |
| Водозабор, п. Октябрьский, ул. Юбилейная, арт. скв. № 63852 | нет | соответствует |
| Водозабор, п. Расцвет, ул. Школьная, 1б, арт. скв. б/н | нет | соответствует |
| Водозабор, п. Красноармейский, арт. скв. б/н | нет | соответствует |

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Мирского сельского поселения водоснабжение осуществляется из подземных источников. Для создания запаса и подпора воды установлены водонапорные башни. Подъем воды осуществляется погружным насосом отечественного производства марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт |
| Водозабор, п. Мирской, пер. Центральный, 20, арт. скв. № 4415 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Советская, 10, арт. скв. № 1235 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Садовая, 71в, арт. скв. № 4447 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Комсомольская, 1а, арт. скв. № 960322 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Комсомольская, 29а, арт. скв. № 958932 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 |
| Водозабор, п. Комсомольский, ул. Ростовская, 1а, арт. скв. № 3855 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |
| Водозабор, п. Возрождение, ул. Восточная, 2б, арт. скв. № 958932 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| Водозабор, п. Р. Люксембург, ул. Центральная, 46а, арт. скв. б/н | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| Водозабор, п. Октябрьский, ул. Юбилейная, арт. скв. № 63852 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |
| Водозабор, п. Расцвет, ул. Школьная, 1б, арт. скв. б/н | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| Водозабор, п. Красноармейский, арт. скв. б/н | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |

В таблице 2.5 представлена оценка эффективности подачи воды за 2013 год.

Таблица 2.5

| Водозабор | Расход эл. энергии, кВт | Поднято воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор, п. Мирской, пер. Центральный, 20, арт. скв. № 4415 | 17524 | 25943 | 0,68 |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Советская, 10, арт. скв. № 1235 | 70747 | 96688 | 0,73 |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Садовая, 71в, арт. скв. № 4447 | 81461 | 119234 | 0,68 |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Комсомольская, 1а, арт. скв. № 960322 | 59445 | 86352 | 0,69 |
| Водозабор, п. Мирской, ул. Комсомольская, 29а, арт. скв. № 958932 | 17737 | 26620 | 0,67 |
| Водозабор, п. Комсомольский, ул. Ростовская, 1а, арт. скв. № 3855 | 41776 | 48088 | 0,87 |
| Водозабор, п. Возрождение, ул. Восточная, 2б, арт. скв. № 958932 | 57602 | 84066 | 0,69 |
| Водозабор, п. Р. Люксембург, ул. Центральная, 46а, арт. скв. б/н | 11602 | 13507 | 0,86 |
| Водозабор, п. Октябрьский, ул. Юбилейная, арт. скв. № 63852 | 53855 | 78682 | 0,68 |
| Водозабор, п. Расцвет, ул. Школьная, 1б, арт. скв. б/н | 23059 | 34170 | 0,67 |
| Водозабор, п. Красноармейский, арт. скв. б/н | н/св. | н/св. | н/св. |
| Итого по поселению | 434808 | 613350 | 0,71 |
| н/св. – нет сведений |

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей по населенным пунктам Мирского сельского поселения представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Мирской | 15,838 | 32-150 | сталь, полиэтилен, асбестоцемент, чугун | 1,0-1,2 | 1970 | 72 |
| п. Мирской, от ул. Комсомольская до ул. Дугинец | 8,384 | 50-219 | сталь, полиэтилен, асбестоцемент, чугун | 1,0-1,2 | 1962 | 72 |
| п. Комсомольский | 1,2 | 50-150 | сталь, полиэтилен, асбестоцемент, чугун | 1,0-1,2 | 1970 | 72 |
| п. Возрождение | 2,91 | 32-100 | сталь, асбестоцемент, чугун | 1,0-1,2 | 1970 | 72 |
| п. Р. Люксембург | 1,48 | 100-150 | сталь, асбестоцемент, чугун | 1,2-1,5 | 1970 | 89 |
| п. Октябрьский | 1,1 | 120 | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |
| п. Расцвет | 4,4 | 50-150 | сталь, полиэтилен, асбестоцемент, чугун | 1,2-1,5 | 1970 | 84 |
| п. Красноармейский | 1,7 | 100-219 | чугун | н/св. | н/св. | н/св. |
| Итого | 37,012 |  |  |  |  |  |
| н/св. – нет сведений |

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Мирского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении часть сетей имеют износ более 70%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в сельском поселении тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Необходимо перебуривать существующие артезианские скважины.

На подземных водозаборах отсутствует система обеззараживания воды.

Требует развития оснащение потребителей приборами учета. Отсутствие приборов учета подъема воды приводит к невозможности составления достоверного баланса водоснабжения.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

## Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Мирское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения

В таблице 2.7 представлен перечень лиц владеющих объектами централизованного водоснабжения.

Таблица 2.7

| Населенный пункт | Перечень объектов | Собственник |
| --- | --- | --- |
| п. Мирской | Арт.скважины, водонапорные башни, сети водоснабжения | Администрация Мирского сельского поселения Оперативное управление МУП Мирское» |
| п. Комсомольский | Арт.скважины, водонапорные башни, сети водоснабжения | Администрация Мирского сельского поселения Оперативное управление МУП Мирское» |
| п. Возрождение | Арт.скважины, водонапорные башни, сети водоснабжения | Администрация Мирского сельского поселения Оперативное управление МУП Мирское» |
| п. Р. Люксембург | Арт.скважины, водонапорные башни, сети водоснабжения | Администрация Мирского сельского поселения Оперативное управление МУП Мирское» |
| п. Октябрьский | Арт.скважины, водонапорные башни, сети водоснабжения | Администрация Мирского сельского поселения Оперативное управление МУП Мирское» |
| п. Расцвет | Арт.скважины, водонапорные башни, сети водоснабжения | Администрация Мирского сельского поселения Оперативное управление МУП Мирское» |
| п.Красноармейский | Сети водоснабжения | Администрация Мирского сельского поселения |
|  | Арт.скважина, водонапорная башня | ЗАО «Виктория» |

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения Мирского сельского поселения на период до 2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих водозаборов и водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для жителей Мирского сельского поселения;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Базовые значения целевых показателей на 2014 год представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 27,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км | 0,5 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 72 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | 1 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | 84 |
|  | промышленные объекты | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 2 |
|  | 2. Потери воды, м3/км | 2,58 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс. кВтч/год | 5,0 |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | 0 |
|  |  | на подачу – кВтч/м3 | н/св. |
| н/св. – нет сведений |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Мирского сельского поселения

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Мирского сельского поселения. Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

Численность постоянного населения Мирского сельского поселения будет увеличиваться, по причине переселения жителей из других регионов и увеличением рождаемости. Ввиду вышеизложенного необходимо рационально проводить своевременную замену оборудования с повышением производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки для обеспечения их водой в период строительства.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют автономные источники водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из противопожарных гидрантов и пожарных водоемов, естественных водоемов.

Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 2.3.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды Мирского сельского поселения представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2014г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс.м3 | 165,8 |
|  | в т.ч. |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс.м3 | 0 |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс.м3 | 164,8 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс.м3 | 0 |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс.м3 | 0 |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс.м3 | 0 |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс.м3 | 41,9 |
| 6 | Потери воды в сетях | % | 25,4 |
| 7 | Полезный отпуск воды | тыс.м3 | 123,9 |
|  | в т.ч. |
| 7.1 | -населению | тыс.м3 | 123,9 |
| 7.2 | -бюджетные организации | тыс.м3 | - |
| 7.3 | -прочие потребители | тыс.м3 | - |
| 8 | Отпуск воды потребителям технического качества | тыс.м3 | 0 |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В Мирском сельском поселении, возможно, выделить 8 технологических зон по местоположению водозаборных сооружений:

I технологическая зона – водозаборы в п. Мирской (пер. Центральный, ул. Советская, ул. Садовая);

II технологическая зона – водозаборы в п. Мирской (ул. Комсомольская);

III технологическая зона – водозабор в п. Комсомольский;

IV технологическая зона – водозабор в п. Возрождение;

V технологическая зона – водозабор в п. Р. Люксембург;

VI технологическая зона – водозабор в п. Октябрьский;

VII технологическая зона – водозабор в п. Расцвет;

VIII технологическая зона – водозабор в п. Красноармейский.

Структура территориального баланса подачи воды за 2014 год по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.9. Коэффициент суточной неравномерности для определения максимального потребления воды принят – 1,2.

Таблица 2.9

| Технологическая зона | Годовой, м3/год | В сутки максимального водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| I технологическая зона – водозаборы в п. Мирской (пер. Центральный, ул. Советская, ул. Садовая) | 70179,04 | 230,73 |
| II технологическая зона – водозаборы в п. Мирской (ул. Комсомольская) | 44360 | 145,84 |
| III технологическая зона – водозабор в п. Комсомольский | 7978,62 | 26,23 |
| IV технологическая зона – водозабор в п. Возрождение | 11848,2 | 38,95 |
| V технологическая зона – водозабор в п. Р. Люксембург | 5478,61 | 18,01 |
| VI технологическая зона – водозабор в п. Октябрьский | 5661,79 | 18,61 |
| VII технологическая зона – водозабор в п. Расцвет | 14844,98 | 48,81 |
| VIII технологическая зона – водозабор в п. Красноармейский | 5400,2 | 17,75 |
| Итого | 165751,4 | 544,94 |

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Мирского сельского поселения по группам потребителей представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| Показатели | Ед.изм. | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Реализовано питьевой воды, в том числе | тыс.м3 | 123,9 |
| - население | тыс.м3 | 123,9 |
| - организации | тыс.м3 | - |
| - прочие потребители | тыс.м3 | - |
| Реализовано горячей воды | тыс.м3 | 0 |
| Реализовано технической воды | тыс.м3 | 0 |

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Мирском сельском поселении действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, утвержденные Приказом региональной энергетической комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края от 19.05.2014 г. № 2/2014-нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)» (таблица 2.11).

Таблица 2.11

| № п/п | Степень благоустройства | Единица измерения норматива | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по горячему водоснабжению | по холодному водоснабжению |
| 1 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | куб. метр в месяц на 1 человека | 2,65 | 4,04 |
| 2 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа |  |  | 6,59 |
| 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа |  |  | 5,34 |
| 4 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализацией с водонагревателями различного типа |  |  | 5,63 |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализацией и водонагревателей различного типа |  |  | 3,79 |
| 6 | Многоквартирные дома и жилые дома не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, без централизованной канализации с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 1,96 |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.12.

Таблица 2.12

| Показатель | Ед. изм. | 2014г |
| --- | --- | --- |
| Количество абонентов, чел. | чел. | 4445 |
| Общее количество реализованной воды населению | м3 | 123,9 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 76,4 |
|  | м3/мес | 2,32 |

Величины удельного водопотребления населением Мирского сельского поселения лежат в пределах существующих норм.

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

Обеспеченность приборами учета холодной воды составляет:

- население – 57 %;

- промышленные объекты – 100 %;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 100 %.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.14 и на диаграмме 2.2 на 2014 год.

Таблица 2.14

| Населенный пункт | Установленная производительность существующих сооружений, м3/сут | Поднято воды, м3 | Среднесуточный объем потребляемой воды м3/сут | Резерв производственной мощности, м3/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I технологическая зона – водозаборы в п. Мирской (пер. Центральный, ул. Советская, ул. Садовая) | 1152 (384+384+384) | 70179,04 | 192,3 | 959,7 (83,3%) |
| II технологическая зона – водозаборы в п. Мирской (ул. Комсомольская) | 775 (300+475) | 44360 | 121,5 | 653,5 (84,3%) |
| III технологическая зона – водозабор в п. Комсомольский | 384 | 7978,62 | 21,9 | 363,1 (94,3%) |
| IV технологическая зона – водозабор в п. Возрождение | 384 | 11848,2 | 32,5 | 351,5 (91,5%) |
| V технологическая зона – водозабор в п. Р. Люксембург | 384 | 5478,61 | 15,0 | 369 (96,1%) |
| VI технологическая зона – водозабор в п. Октябрьский | 300 | 5661,79 | 15,5 | 284,5 (94,8%) |
| VII технологическая зона – водозабор в п. Расцвет | 384 | 14844,98 | 40,7 | 343,3 (89,4%) |
| VIII технологическая зона – водозабор в п. Красноармейский | 240 | 5400,2 | 14,8 | 2252 (93,8%) |

Диаграмма 2.2

Как видно из таблицы и диаграммы на существующих водозаборных сооружениях имеется достаточный резерв производственных мощностей.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Мирского сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут),

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 200);

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 90 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 2 раза в сутки по 2 часа).

В таблице 2.15 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и  СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития.

Таблица 2.15

| Населенный пункт | Ед. изм. | 2024г |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во потребителей, чел | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | В сутки максимального водопотребления, коэф.-1,2, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3 |
| Мирское сельское поселение | м3 | 4947 | 989,2 | 1187,0 | 361,06 |
| п. Мирской | м3 | 3277 | 655,4 | 786,5 | 239,22 |
| п. Возрождение | м3 | 360 | 72 | 86,4 | 26,28 |
| п. Комсомольский | м3 | 181 | 36 | 43,2 | 13,14 |
| п. Красноармейский | м3 | 179 | 35,8 | 43,0 | 13,07 |
| п. Октябрьский | м3 | 160 | 32 | 38,4 | 11,68 |
| п. Расцвет | м3 | 550 | 110 | 132,0 | 40,15 |
| х. Розы Люксембург | м3 | 240 | 48 | 57,6 | 17,52 |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2014 год на территории Мирского сельского поселения составило 165,751 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 454,1  м3/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 544,9 м3/сут.

Ожидаемое потребление воды в 2024 году составит 314,06 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 989,2 м3/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 1187,0 м3/сут

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории Мирского сельского поселения 8 технологических зон:

I технологическая зона – водозаборы в п. Мирской (пер. Центральный, ул. Советская, ул. Садовая)

II технологическая зона – водозаборы в п. Мирской (ул. Комсомольская)

III технологическая зона – водозабор в п. Комсомольский

IV технологическая зона – водозабор в п. Возрождение

V технологическая зона – водозабор в п. Р. Люксембург

VI технологическая зона – водозабор в п. Октябрьский

VII технологическая зона – водозабор в п. Расцвет

VIII технологическая зона – водозабор в п. Красноармейский

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей сельского поселения приведено в таблице 2.16.

Таблица 2.16

| Статья расхода | Ед.изм. | 2024г |
| --- | --- | --- |
| Питьевая вода | м3 | 361060 |
| - в т.ч. населению | м3 | 361060 |
| - бюджетным организациям | м3 | н/св. |
| - прочие потребители | м3 | н/св. |
| -пожаротушение | м3 | н/св. |
| -полив | м3 | н/св. |
| Реализовано горячей воды | м3 | 0 |
| Реализовано технической воды | м3 | 0 |
| н/св. – нет сведений |

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке.

В 2014 году потери воды при транспортировке в Мирском сельском поселении составили 41,9 тыс. м3 (25,4 %).

Сведения о планируемых потерях воды отсутствуют. Учитывая, что сети трубопровода имеют высокий износ, то необходимо заменить ветхие участки водопровода.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды Мирского сельского поселения представлен в таблице 2.17.

Таблица 2.17

| Статья расхода | Ед. изм. | 2024г |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды из скважин | м3 | 361060 |
| Потери в сетях всего | % | н/св. |
| Потери в сетях питьевой воды | м3 | н/св. |
| Подано воды в сеть | м3 | 361060 |
| - населению | м3 | 361060 |
| - бюджетным организациям | м3 | н/св. |
| - прочие потребители | м3 | н/св. |
| Реализовано горячей воды | м3 | 0 |
| Реализовано технической воды | м3 | 0 |
| н/св. – нет сведений |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов воды. Показатели требуемой мощности водозаборов представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18

| Показатели | Ед. изм. | 2024г |
| --- | --- | --- |
|  |  | п. Мирской | п. Возрождение | п. Комсомольский | п. Красноармейский | п. Октябрьский | п. Расцвет | х. Розы Люксембург |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 655,4 | 72,0 | 36,0 | 35,8 | 32,0 | 110,0 | 48,0 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 786,5 | 86,4 | 43,2 | 43,0 | 38,4 | 132,0 | 57,6 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 1927 | 384 | 384 | 240 | 300 | 384 | 384 |
| Резерв мощности | м3/сут | 1140,5 | 297,6 | 340,8 | 197 | 261,6 | 252 | 326,4 |
|  | % | 59,2 | 77,5 | 88,8 | 82,1 | 87,2 | 65,6 | 85,0 |
| н/св. – нет сведений |

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О водоснабжении и водоотведении» постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 26.11.2012 года № 211 гарантирующей организацией для централизованного водоснабжения в границах сельского поселения определена МУП «Мирское» с зоной ее деятельности в границах Мирского сельского поселения.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по Мирскому сельскому поселению рекомендуется:

- Перебуривание существующих артезианских скважин – 11 шт. Сроки реализации проекта: до 2020 г.;

- Замена насосного оборудования артезианских скважин – 4 шт. Сроки реализации проекта: 2015-2016 гг.;

- Реконструкция водонапорных башен. Сроки реализации проекта: до 2024 г.

- Реконструкция существующих сетей водоснабжения – 27,0 км. Сроки реализации проекта: 2015-2024 гг.;

- Строительство сетей водоснабжения – 3,2 км. Сроки реализации проекта: до 2024 г.;

- Установка приборов учета на водозаборах – 9 шт. Сроки реализации проекта: 2015-2016 гг.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- перебуривание существующих малодебитных и пескующих артезианских скважин;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- реконструкция существующих водонапорных башен с установкой автоматизированных систем контроля уровня воды;

- создание системы автоматизации и телеметрии артезианских скважин;

- установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*.

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды;

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

Обоснование необходимости строительства сетей водопровода

Цель: обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения  отдельных территорий Мирского сельского поселения, не имеющих централизованного водоснабжения.

Задачи:

- прокладка сетей для подключения новых абонентов;

- закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В таблице 2.23 представлены основные характеристики строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 2.23

| № п/п | Мероприятие | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перебуривание существующих артезианских скважин | производительностью 475 м3/сут – 1 шт. производительностью 384 м3/сут – 7 шт. производительностью 300 м3/сут – 2 шт. производительностью 240 м3/сут – 1 шт. |
| 2 | Реконструкция водонапорных башен | 10 шт. емкостью 50 м3 |
| 3 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | 27,0 км |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения | Ø50-100 мм – 3200 м (полиэтилен) |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

В таблице 2.18 представлены существующие приборы учета на сооружениях водоснабжения.

Таблица 2.18

| Населенный пункт | Сооружение водоснабжения | Марка прибора учета |
| --- | --- | --- |
| п. Мирской, ул. Комсомольская, 1а | Водозабор (скважина) | СГВ20 |
| п. Мирской, ул. Комсомольская, 29а | Водозабор (скважина) | СГВ20 |

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды в процентном соотношении предоставлена в таблице 2.7. В планах оснастить население ИПУ к 2017 году до 100%.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Мирского сельского поселения

Схема сетей водоснабжения Мирского сельского поселения прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещений насосных станций, резервуаров, водонапорных башен остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Мирского сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения Мирского сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 30 м.

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации реконструируемые и новые водозаборы не окажут влияния на качество подземных вод. Промывные воды от установок обезжелезивания отводятся на очистные сооружения канализации.

Вывод: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на экологию сельского поселения.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружения водоподготовки в Мирском сельском поселении отсутствуют.

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 2.19.

Таблица 2.19

| № п/п | Мероприятие | Затраты, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перебуривание существующих артезианских скважин: - производительностью 475 м3/сут – 1 шт. - производительностью 384 м3/сут – 7 шт. - производительностью 300 м3/сут – 2 шт. - производительностью 240 м3/сут – 1 шт. | 48700 | до 2020 г. |
| 2 | Реконструкция водонапорных башен 10 шт. емкостью 50 м3 | 7000 | до 2024 г. |
| 3 | Замена насосного оборудования артезианских скважин – 4 шт. | 600 | 2015-2016 гг. |
| 4 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения 27,0 км | 172800 | до 2024 г. |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения Ø50-100 мм – 3,2 км (полиэтилен) | 20480 | до 2024 г. |
| 6 | Установка приборов учета на водозаборах – 9 шт. | 315 | 2015-2016 гг. |
| ИТОГО | 249895 |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.20.

Таблица 2.20

| Группа | Целевые индикаторы | на 2014 год | на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 27,0 | <27,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км | 0,5 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 72 | <72 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | 1 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | 84 | 100 |
|  | промышленные объекты | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 2 | 0 |
|  | 2. Потери воды, м3/км | 2,58 | н/св. |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление | на водоподготовку – кВтч/м3 | 0 | н/св. |
|  |  | на подачу – кВтч/м3 | н/св. | н/св. |
| н/св. – нет сведений |  |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Мирского сельского поселения не выявлено.

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Мирского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории Мирского сельского поселения отсутствует.

Функцию канализации в основном выполняют септики и выгребные ямы. Вывоз нечистот осуществляется на полигон.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Мирского сельского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют. Канализационные очистные сооружения – отсутствуют.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В настоящее время в Мирском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

Функцию канализации в основном выполняют септики и выгребные ямы.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время в Мирском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты систем централизованного водоотведения в Мирском сельском поселении отсутствуют.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Объекты систем централизованного водоотведения на территории Мирского сельского поселения отсутствуют.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Мирского сельского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют.

## Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

На всей территории Мирского сельского поселения отсутствуют системы централизованного водоотведения. В качестве канализационных устройств используются выгребные ямы и септики.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Мирского сельского поселения

В настоящее время системы централизованного водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют. Застройка оборудована выгребами. Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Мирского сельского поселения отсутствует.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков по технологическим зонам не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданий общественно-политического назначения – отсутствуют.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Мирского сельского поселения отсутствует.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Мирского сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории Мирского сельского поселения планируется в п. Мирской. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения (м3/сут) представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Населенный пункт | Ед. изм. | на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| п. Мирской | м3/сут | 655,4 |

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Мирского сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории Мирского сельского поселения планируется в п. Мирской.

Ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему п. Мирской на 2024 год составит 239,221 тыс. м3.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Мирского сельского поселения отсутствует.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Мирского сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории Мирского сельского поселения планируется в п. Мирской.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений на 2024 год представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование технологической зоны | Среднесуточный расход сточных вод, м3/сут | Требуемая мощность очистных сооружений, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Зона п. Мирской | 655,4 | 786,5 |

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Гидравлические режимы канализационной сети зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков, характеристик применяемого оборудования.

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Мирского сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории Мирского сельского поселения планируется в п. Мирской. Планируется строительство 3 КНС, для откачивания хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На момент разработки настоящей схемы очистные сооружения системы водоотведения отсутствуют.

На перспективу развитие системы канализации на территории Мирского сельского поселения планируется в п. Мирской. Планируется строительство очистных сооружений сточных вод с аэробной стабилизацией осадка производительностью 700 м3/сут.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий Мирского сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели системы водоотведения Мирского сельского поселения представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | - |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./км. | - |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | - |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % | 0 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | - |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | - |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтчгод | - |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения,% | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление | на перекачку – кВтч/ м3 | 0 |
|  |  | на очистку – кВтч/ м3 | 0 |

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На перспективу развитие системы канализации на территории Мирского сельского поселения планируется в п. Мирской.

Согласно генеральному плану Мирского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений. Сроки реализации проекта: до 2024г.;

- строительство насосных станций. Сроки реализации проекта: до 2024г.;

- строительство сетей канализации. Сроки реализации проекта: до 2024г.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство сетевых объектов системы водоотведения

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в рамках программы предусматривается строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на проектируемые очистные сооружения канализации.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

- Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места.

- Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

- Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Всего на территории п. Мирской планируется строительство 3 КНС.

При этом планируется установка комплектных КНС полной заводской готовности.

Строительство сетей канализации для подключения абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоотведения  населенных пунктов Мирского сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения.

Задачи:

Прокладка магистралей для подключения потребителей, не имеющих централизованной системы водоотведения в период до 2024 г.;

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Обеспечение подключения потребителей в период до 2024 г.;

- Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям в населенных пунктах.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На перспективу развитие системы канализации на территории Мирского сельского поселения планируется в п. Мирской.

В таблице 3.4 представлены основные характеристики строящихся объектов централизованной системы водоотведения в п. Мирской.

Таблица 3.4

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок 2024 год кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные и напорные | 100, 200 | полиэтил. | 22 500 |
| 2 | Очистные сооружения 700 м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 3 | Насосные станции |  | ж/б | 3 |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусматриваются.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Мирского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения в электронном виде прилагается. Месторасположение объектов систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 3.5.

Таблица 3.5

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно- регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс.м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 3.4.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не 100 м.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Местоположение проектируемых объектов систем водоотведения указано ориентировочно, размещение планируемых объектов будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории сельского поселения необходимо отметить: строительство очистных сооружений, КНС, сетей канализации. Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

С целью снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади предусматривается повсеместная замена выгребных ям на септики.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов систем централизованного водоотведения представлена в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок 2024 год кол-во, м, шт. | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные и напорные | 100, 200 | полиэтил. | 22 500 | 233,5 |
| 2 | Очистные сооружения 700 м3/сут |  | ж/б | 1 | 40,7 |
| 3 | Насосные станции |  | ж/б | 3 | 6,3 |

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Целенные показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 г | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | - | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на км. | - | 0 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | - | ≤5 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % | 0 | 65 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | - | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | - | 100 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3 сточных вод (кВт ч/м3) | на перекачку | 0 | н/св. |
|  |  | на очистку | 0 | н/св. |
| н/св. – нет сведений |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйных канализационных сетей на территории Мирского сельского поселения не выявлено.

| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ на 2015-2018 годы и на период до 2024 года |
| --- |
| Разработчик: |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» |
| Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru |
| Свидетельство саморегулируемой организации СРО № 3525255903-25022013-Э0183 |
| Генеральный директор |  | Антонов С.А. |
| Заказчик: |
| Администрация Мирского сельского поселения |
| Юридический адрес: 352159, Краснодарский край, Кавказский район, п. Мирской, ул. Ленина, д. 83 |
| Глава администрации |  | Костенко И.Б. |

# Text boxes

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2015-2018 годы и на период до 2024 года

2015 г.